DATOS ÓPTICA 0.3 mts. MERCEDES

- Sistema Cassegrain clásico, macizo en Pirex.

- D1: diámetro espejo primario = 300 mm

- RC = 2440

- B1: Cte. de deformación primario = -1,00 (paraboloide)

- Razón focal del primario = 4,07

- F = 1220

- Espesor del primario = 40 mm aprox.

- Diámetro agujero central primario =  72 mm

- FT : Razón focal del sistema = 20

- (Corresponde EFL 6000 mm)

- D : Separación entre espejos = 950 mm

- E : Emergencia del sistema = 375 mm

- D2: Diámetro espejo secundario = 75 mm  (obstrucc. ~ 24 % )

- B2 : Cte. de deformación secundario =  -2,28

- Espesor secundario = 17 mm aprox.

- Razón focal del secundario = 4.92

- RC = 676

- f = 338 mm

- Longitud trampa luz primario: 393 mm, diám. 72

- Longitud trampa luz secundario: 84 mm, diám. 85